Konopiska, 08. 10. 2007r.

GR/0736/139/2007

Nr sprawy 16/2007

według rozdzielnika

MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie p.n.: „Budowa boiska piłkarskiego Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza

w  Konopiskach” w ramach programu Blisko Boisko”

Zgodnie z art. 38 pkt 4 Pzp wprowadza się modyfikację pkt II. Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

II.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

„Budowa boiska piłkarskiego Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopiskach”.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE boiska piłkarskiego spełniającego wymagania programu Blisko Boisko (wykonanie wraz z zaprojektowaniem boiska sportowego o rozmiarach 30 x 60 m o nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniem ochronnym o wysokości 4,0 m wraz z odprowadzeniem wód opadowych systemem drenażu do istniejącej kanalizacji deszczowej na działce przy Szkole Podstawowej w Konopiskach) oraz wykonanie i zaprojektowanie oświetlenia do korzystania z boiska w godzinach wieczornych . Roboty budowlane obejmują: usunięcie humusu, roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie drenażu z przyłączeniem do studni kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonanie ogrodzenia z siatki ochronnej z wejściem technicznym i furtką, wykonanie oświetlenia do korzystania z boiska w godzinach wieczornych.

Paramerty nawierzchni z trawy sztucznej:

- wysokość całkowita nawierzchni: min. 62mm,

- gęstość (ilość włókien/m2): min. 97 000,

- rodzaj włókna: polietylenowe, stabilizowane przeciw promieniom UV, mieszanka włókien fibrylowanych i  monofilament

- Dtex: min. 15 000

- wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat szary EPDM

- kolor nawierzchni: zielony,

- linie: wklejone w nawierzchnię – białe

Prosimy o przedłożenie próbek, oświadczeń i dokumentów  spełniających  parametry w/w nawierzchni z trawy sztucznej

- próbkę oferowanej trawy

- próbkę granulatu

- aprobatę lub rekomendację podmiotu uprawnionego do kontroli jakości ( ITB lub innej instytucji)  dla potwierdzenia parametrów oferowanej trawy syntetycznej

- kartę techniczną oferowanej trawy

- kartę techniczną granulatu EPDM

- potwierdzenie spełnienia przez oferowaną nawierzchnię kryteriów technicznych określonych przez FIFA dla kategorii FIFA TWO STARS

- dokumenty zaświadczające możliwość  wykorzystania oferowanej trawy  (Atest PZH)

- dokumenty zaświadczające możliwość  wykorzystania oferowanego granulatu EPDM  (Atest PZH)

- autoryzację producenta oferowanej trawy syntetycznej uprawniającą Wykonawcę  do jej sprzedaży i montażu

W przypadku zaoferowania nawierzchni równoważnych Wykonawca powinien przedłożyć wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające ich równoważność.

Wymaga się od wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.

Kod CPV :  45.21.22.21-1;  45.34.00.00-2;  74.23.20.00-4

Zamawiający informuje,że przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowy