Zakup 2 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

Specyfikacja techniczna zawiera minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Uwaga: specyfikacja dotyczy tych samych wymagań do obu pojazdów

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wymagania dla pojazdu |  |
| 1.1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Pojazd winien spełniać wszelkie wymogi przepisów dopuszczających go do ruchu poza granicami Polski. |  |
| 1.2. | Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe dla pojazdów pożarniczych wskazane w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie życia i zdrowia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). |  |
| 1.3. | Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1:2011 oraz PN-EN 1846-2+A1:2013-07. |  |
| 1.4. | Oznakowanie pojazdu zgodne z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r., w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KG PSP poz. 3, z późn. zm.) tj. napisy STRAŻ na drzwiach przednich, numery operacyjne oraz oznakowanie taśmą odblaskową. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |
| 1.5. | Samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany w 2020 roku. Przebieg do 5km | Należy podać typ/model oferowanego pojazdu |
| 1.6. | Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. |  |
|  | Liczba miejsc do siedzenia - min. 6 z kierowcą. Układ siedzeń 1+1+4 |  |
| 2. | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
| 2.1. | Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem o minimalnej pojemności 1995 cm³ i minimalnej mocy 160 KM spełniający aktualną normę emisji spalin EURO 6 | Należy podać wartość pojemności i moc. |
| 2.2. | Maksymalny moment obrotowy min. 350 Nm, silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. |  |
| 2.3. | Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy |  |
| 2.4. | Skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa + bieg wsteczny. |  |
| 2.5. | Napęd samochodu na przednie koła – min.15 cali |  |
| 2.6. | Przednie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa |  |
| 2.7. | Hamulce tarczowe wentylowane, dopuszcza się bębny hamulcowe tylnej osi. |  |
| 2.8. | Zawieszenie tylnej osi wzmocnione fabrycznie |  |
| 2.9. | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg]. |  |
| 2.10. | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, dodatkowa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa). |  |
| 2.11. | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 l. |  |
| 2.12. | Opony wielosezonowe – min. 15 cali /Zamawiający dopuszcza opony letnie min.15 cali i opony zimowe min. 15cali | Należy podać rozwiązanie |
| 2.13. | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| 2.14 | Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy |  |
| 2.15 | Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy |  |
| 2.16 | Radioodtwarzacz MP3 |  |
| 2.17 wyposażóna w g | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania |  |
| 2.18 | Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego |  |
| 2.19 | Osłona pod silnikiem |  |
| 2.20 | Przeszklenie w części osobowej |  |
| 3. | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |
| 3.1. | Kolor nadwozia: czerwony. Lakier fabryczny lub pojazd malowany lub oklejany. | Należy podać rodzaj rozwiązania |
| 3.2. | Zderzak przedni, tylni i nadkola w kolorze białym |  |
| 3.3. | Zderzak tylny ze stopniem |  |
| 3.4. | Długość zabudowy pożarniczej – min. 2300 mm Szerokość zabudowy pożarniczej – min. 2017 mm Szerokość rolet bocznych w zabudowie pożarniczej – 2 rolety na stronę min. 1000mm Szerokość rolety tylnej zabudowy pożarniczej min. 800 mm | Należy podać rozmiary |
| 3.5. | Konstrukcja zabudowy szkieletowa aluminiowa z ramą pośrednią aluminiową przykręcaną do ramy podwozia |  |
| 3.6. | Reflektory przeciwmgielne z przodu pojazdu. Światła do jazdy dziennej LED. |  |
| 3.7. | Pojazd wyposażony w układ ABS, ASR, ESP, poduszka powietrzna dla kierowcy, w trójkąt, gaśnicę, apteczkę, drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, w półkę w kabinie kierowcy przy suficie, centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi |  |
| 3.8. | Zamontowana stalowa osłona podwozia – co najmniej silnika. |  |
| 3.9. | Wzmocnienie alternatora i akumulatora |  |
| 3.10 | Konstrukcja dachu wytrzymująca obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, skrzyni na sprzęt, węży ssawnych itp. |  |
| 3.11 | Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze z możliwością zmiany wysokości półek |  |
| 3.12 | Oświetlenie w przedziale sprzętowym wykonane w technologii LED. Kolor oświetlenia LED – zimny biały |  |
| 3.13 | Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium lakierowana obustronnie lub poszycie zewnętrzne wykonane z laminatu | Należy podać rodzaj rozwiązania |
| 3.14 | Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem antypoślizgowym |  |
| 3.15 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanie z materiałów odpornych na korozję, zamykane na klucz |  |
| 3.16 | Układ skrytek 2+2+1. Dodatkowo zabezpieczone przed samoczynnym otwieraniem skrytek |  |
| 3.17 | Oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min 5 luksów w odległości 1m od pojazdu na poziomie podłoża. Uruchamiane w kabinie kierowcy |  |
| 3.18 | Halogen na dachu oświetlający pole dachu |  |
| 3.19 | Podłoga przedziału załogi i ładunkowego wykonana z materiału antypoślizgowego, łatwo zmywalnego. |  |
| 3.20 | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. |  |
| 4. | Wyposażenie pojazdu |  |
| 4.1. | Radiotelefon z anteną dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA |  |
| 4.2. | Maszt oświetleniowy LED sterowany automatycznie pilotem |  |
| 4.3. | Wyciągarka elektryczna o uciągu min. 5440kg |  |
| 4.4. | Ładowarka z samo-rozłączającym się gniazdem |  |
| 4.5. | Agregat wysokociśnieniowy, z silnikiem min. 10KM z rozrychem elektrycznym i ręcznym wodno-pianowy o wydajności ok. 50/l/min dffprzy ciśnieniu 40 bar |  |
| 4.6. | Hak holowniczy |  |
| 5 | Oznakowanie |  |
| 5.1 | Belka świetlna LED koloru niebieskiego z napisem „STRAŻ” |  |
| 5.2 | Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatorów głosowych – głośnik 100Watt |  |
| 5.3 | Lampa błyskowa LED koloru niebieskiego zamontowana z tyłu pojazdu |  |
| 5.4 | Lampy przednie błyskowe LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego lub schowane w zderzaku pojazdu |  |
| 5.5 | Z tyłu oraz na dachu pojazdu naklejony numer operacyjny |  |
| 6 | Pozostałe warunki Zamawiającego |  |
| 6.1. | Okres gwarancji: minimalnie 24 miesiące. Jest to parametr oceniany (patrz: kryterium oceny ofert). |  |
| 6.2. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcji obsługi samochodu w języku polskim, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd specjalny. - „tablice informacyjne” zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953). |  |
| 6.3. | Pojazd dostarczony w dniu odbioru na oponach wieloletnich z wyposażeniem standardowym: klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica samochodowa. |  |
| 6.4. | Wykonawca wyda przedmiot umowy z pełnym zbiornikiem paliwa i płynów eksploatacyjnych. |  |
| 6.5. | Odbiór faktyczny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Konopiska |  |
| 6.6 | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie życia i zdrowia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 85, poz. 553). Świadectwo dostarczone w dniu wydania pojazdu. |  |
| 6.7 | Samochód ma posiadać aktualne pozwolenie od dystrybutora marki na wykonywanie zabudów pożarniczych na podwoziu. |  |

Uwaga:

Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3, podając konkretny parametr tam gdzie zostało to wskazane

Gwarancja:

| Gwarancja fabryczna i serwis na samochód | ……………………………………………. (wpisać długość okresu gwarancji) |
| --- | --- |
| Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. | …………………………………………… (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |

Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1a.

……………………………………

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (patrz SWZ rozdział X). Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF